FEATHER LITE

Kissűrűségű, uretán öntőgyanta

Termékleírás

A Feather Lite egy új, erősen töltött, kissűrűségű uretán öntőgyanta. A megkötött gyanta kissűrűségű (úszik a vizen). A Feather Lite keverési aránya: 1:1 térfogat szerint. A komponenseket keverés előtt alaposan föl kell keverni. A megkötött anyag faragható, marható, csiszolható, stb. A Feather Lite könnyen színezhető anyagában So-Strong színezőkkel, vagy utólag egy felületi réteggel.

A kis sűrűség miatt az anyagköltségek csökkennek!

A Feather Lite jól használható a legkülönfélébb helyzetekben, pl.: szobrok lemásolása, csalik, prototípusgyártás, figurák öntése, stb.

Technikai Adatok

| Kulcsértékek: ~Keverési arány: 1:1 (térfogat szerint) ~Szín: bézs ~Keménység: Shore 58 D* ~Edény- és kötési idő: 8,5 perc, ill. 2 óra *a végső tulajdonságok egy hét elteltével alakulnak ki |
| --- |
| Komponens | Szín | Viszkozitás | Sűrűség g/cm3 | Fajl. térfogat l/cm3 |
| A+B | bézs | 410 | 0,67 | 1,5 |
| Szakadási nyúlás | Szakítószilárdság | E-Modulusz | Zsugorodás |
| 1,6 % | 151,84 MPa | 10,97 GPa | 0,003 |

Formaelválasztó alkalmazása			A termék keverése

Előkészületek… Az anyagokat meleg környezetben (72 F/ 23C) kell használni és tárolni. A folyékony uretánok érzékenyek a levegő páratartalmára és a légköri nedvességet megkötik. Csak tiszta állapotban lévő, fémből, üvegből, vagy műanyagból készült Igen javasolt védőszemüveg, gumikesztyű és hosszú ujjú ruházat viselése, hogy az anyag bőrrel való kontaktusát elkerüljük. Mivel nincs két tökéletesen azonos feladat, mindig javasolt egy kisebb próba elvégzése, ha kérdéses a termék alkalmassága az adott célra.

Formaelválasztó használata… A formaelválasztó ahhoz szükséges, hogy elősegítsük az öntvény leválasztását, amikor a legtöbb felületre ráöntünk vagy beöntünk. Használjon formaelválasztót, speciálisan kokillakészítésre (Universal Mold Release formaelválasztó, kapható a Smooth-On-tól). A formaelválasztó egy leheletfinomnyi rétegét permetezzünk minden felületre, mely a műanyaghoz érhet. ~FIGYELEM: A megfelelő lefedettség érdekében puha ecsettel finoman kenjük szét a formaelválasztót minden felületen. Hagyjuk a formaelválasztót száradni 30 percig.

A legtöbb szilikongumi kokilla nem igényel formaelválasztót, hacsak nem kiönteni akarjuk a szilikont. A formaelválasztó használata azonban megnöveli a kokilla élettartalmát.

Keverés… Keverés előtt alaposan keverje meg az A és B komponenst, mivel mindkettő töltött. Az első felbontáskor port láthatunk a felszínen, amit alaposan össze kell keverni az alatta lévő folyadékkal. A megfelelő keverési arány az 1A: 1B térfogat  szerint. Pontos mérleget kell használnunk, hogy tökéletesen kimérhessük a komponensek súlyát. Ezután öntsük a szükséges mennyiségű komponenst egy keverő edénybe. Keverjük lassan, de alaposan. Győződjünk meg róla, hogy az oldaláról is lekapartuk az anyagot. Megjegyzés: A Feather Lite gyorsan köt! A termék felhasználhatósága felbontás után drasztikusan lecsökken. Azonnal tegye vissza a fedőket használat után. A maradék terméket a lehető leghamarabb használja fel.

X-TEND-IT száraz gázréteggel (kapható a Smooth-Ontól) jelentősen meg tudja hosszabbítani a tárolhatósági időt (4-szer is akár) a még fel nem használt folyékony uretán termékeknek.

A termék kiöntése… A legjobb eredmény elérése érdekében a keveréket egyetlen pontba, a kokilla legmélyebb pontjába öntsük és hagyjuk, hogy a gumi utat törve magának megtöltse azt. Ez segíteni fog abban, hogy a buborékképződés a minimálisra csökkenjen.

Az anyag megkötése… A Feather-Lite 2 óra alatt megköt, miután ki is vehetjük az öntvényt a szerszámból. Az ártalmatlan gőzök, mely ezen termék „zselésedése” és megszilárdulása közben láthatóak, egy megfelelően szellőző szobában („szobaméretűben”) elpárolognak. Az öntvény utóhőkezelése (4-6 órán át, 65°C hőmérsékletnek tesszük ki – de ez nem szükségszerű) megnöveli annak teljesítményé és fizikai tulajdonságait.

Teljesítmény… Az öntvények könnyűek, merevek és tartósak. Ellenállnak a levegő páratartalmának, a mérsékelt hőnek, oldószereknek, híg savaknak, továbbá megmunkálhatóak, alapozó használatával megfesthetőek és csatlakoztathatóak más felületekhez (bármilyen formaelválasztót el kell távolítani). Ha a megszilárdult öntvényen akarunk dolgozni, akkor használjunk porvédő maszkot, vagy más eszközt, hogy megelőzzük a felcsapódó részecskék belélegzését. A lefestett darabok felhasználhatók szabadtéri alkalmazásokban is. A festetlen alkatrészek idővel megsárgulnak (UV fény hatására még gyorsabban). Mivel nincs két tökéletesen azonos feladat, mindig javasolt egy kisebb próba elvégzése, ha kérdéses a termék alkalmassága az adott célra.

Fő a bizonság!		Fő a biztonság!		Fő a biztonság!

Mielőtt a fenti, vagy bármely más Smooth-On termék használatát elkezdené, olvassa el az adott termékhez tartozó Anyagbiztonsági Adatlapot (MSDS – Material Safety Data Sheet), melyet kérésére a Smooth-On szívesen rendelkezésére bocsát. Minden Smooth-On termék használata biztonságos, ha az utasításoknak megfelelően járunk el.

Legyen körültekintő! Az A-komponens (sárga címke) egy módosított alifát diizocianát. Melegítés vagy permetezés során jelentős mennyiségben jelentkező gőzei károsíthatják a tüdőt, és érzékenységet is okozhatnak. Csak megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségben használja a terméket. Az anyag bőrrel vagy szemmel való érintkezése komoly irritációt okozhat. Ha a szemünkbe kerül, bő vízzel 15 percig öblítsük, majd azonnal forduljunk orvoshoz. A bőrről szappanos vízzel mossuk le. A B-komponens (kék címke) szem és- bőrirritációt okoz. Ha a szemünkbe kerül, bő vízzel 15 percig öblítsük, majd azonnal forduljunk orvoshoz. A bőrről szappanos vízzel mossuk le. Az A-komponenssel való keveréskor kövesse az izocianátok kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat! Az SC-316 UV-val való munka közben viseljen porvédő szemüveget vagy más eszközt, hogy a felcsapódó részecskék belélegzését elkerüljük.

Figyelem: Bár e tájékoztatóban szereplő adatokat helyesnek véljük, semmilyen garanciát nem vállalunk az adatok pontosságára, illetve a termék ezen adatokon alapuló felhasználását és a felhasználásból adódó esetleges jogsértéseket illetően. A felhasználó köteles megállapítani, valóban megfelelő -e a termék az adott feladat elvégzéséhez, és köteles felelősséget vállalni minden ebből származó kockázatért.

Saját alkalmazásával kapcsolatos kérdéseivel bármikor forduljon hozzánk!

Látogassa meg honlapunkat: www.smoothon.hu